Спецификация ООО «Универсал-36

Телефон: +7 (906) 765 5190 Виктор     
Телефон: +7 (916) 996 3138 Григорий

Сайт строительные бытовки

Почта:

Manager@BLK36.RU
ViktorPavlovich-@mail.ru

Info@BLK36.RU

| Спецификация блок-контейнера |
| --- |
| Наименование | Описание |
| Тип | Пустышка |
| Несущий каркас | Швелер, уголок |
| Каркас несущий пол | Швелер 100 мм |
| Каркас несущий потолок | Швелер 100 мм |
| Стойки несущие угловые | Уголок 75 \ 90 мм |
| Антидеформационные лаги на пол, потолок | Уголок сдвоенный 35 мм |
| Стены каркас | Обрешетка деревянная 50 х 100 мм |
| Пол, потолок каркас | Обрешетка деревянная 50 х 100 мм |
| Пол черновой | Настил, половая доска обрезная 25 мм |
| Утепление по всем перекрытиям и перегородкам внешним. | Минеральная вата (УРСА) 50 мм |
| Внешняя отделка | Профилированный лист цинковый / цветной |
| Кровля | Лист металлический 1,2 мм |
| Отделка внутренняя-стены потолок | Оргалит (ДВП) / вагонка деревянная / Вагонка пластик / МДФ |
| Продольные лаги под чистовой пол | Доска обрезная половая 25 мм |
| Чистовой пол | Древесно стружечная плита (ДСП) 16 мм |
| Дверь | 1 Оргалитовая обита профилированным цинковым листом снаружи. |
| Дверь внутренняя | ----------------------- |
| Окна деревянные | 1 однокамерное 80*80, два стекла. |
| Перегородка тамбурная | -------------------------- |
| Наличники — окна, дверные проемы | Вагонка деревянная стыковочная второго сорта сухая |
| Металлический каркас стык. | Сварочный шов сплошной, антикоррозийная защита каркаса — краска |
| Кровля | Сварочный шов сплошной, покрытый мастикой, крыша окрашена. |