Спецификация ООО «Универсал-36

Телефон: +7 (906) 765 5190 Виктор     
Телефон: +7 (916) 996 3138 Григорий

Сайт строительные бытовки

Почта:

Manager@BLK36.RU
ViktorPavlovich-@mail.ru

Info@BLK36.RU

| Спецификация блок-контейнера |
| --- |
| Наименование | Описание |
| Тип | Распашонка |
| Несущий каркас | Швелер, уголок |
| Каркас несущий пол | Швелер 100 мм |
| Каркас несущий потолок | Швелер 100 мм |
| Стойки несущие угловые | Уголок 75 / 90 мм |
| Антидеформационные лаги на пол, потолок | Уголок сдвоенный 35 мм |
| Стены каркас | Обрешетка деревянная 50 х 100 мм |
| Пол, потолок каркас | Обрешетка деревянная 50 х 100 мм |
| Пол черновой | Настил, половая доска обрезная 25 мм |
| Утепление по всем перекрытиям и перегородкам внешним. | Минеральная вата (URSA) 50 мм |
| Внешняя отделка | Профилированный лист цинк / цветной |
| Кровля | Лист металлический 1,2 мм |
| Отделка внутренняя-стены потолок | 1. Вагонка деревянная, 2. Вагонка Пластик, 3. Оргалит (ДВП) |
| Продольные лаги под чистовой пол | Доска обрезная половая 25 мм |
| Чистовой пол | Древесно стружечная плита (ДСП) 18 мм |
| Дверь входная | 1 Оргалитовая обита цинком по центру с замком |
| Дверь внутренняя | 2 Оргалитовая (ДВП) |
| Окна деревянные | 2 однокамерное 80*80 |
| Перегородка тамбурная | 2 Прямая, обрешетка брус 50*100 мм |
| Наличники — окна, дверные проемы | Вагонка деревянная стыковочная второго сорта сухая |
| Металлический каркас стык. | Сварочный шов сплошной, антикоррозийная защита каркаса — краска |
| Кровля | Сварочный шов сплошной, покрытые мастикой, крыша |